Pilisborosjenő község TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 38.§ (1) szerinti véleményezési anyag

BELSŐ ÁTNÉZÉSRE

2017. április 04.

Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

../2017(... ...) sz. önkormányzati rendelete

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. Tv. 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján meghatározott partnerek és a 9. mellékletben felsorolt államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RÉSZ

Általános rendelkezések

- (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen – az Étv. 13. § (2) bekezdésben szabályozott egyszerű bejelentésre vonatkozó eset kivételével - mind az engedélyköteles, mind az engedély nélkül végezhető építési, bontási, felújítási, átalakítási tevékenységek a vonatkozó egyéb jogszabályok mellett csak e rendelet alkalmazásával folytathatók.

  - A rendelet mellékletei:

- melléklet: Az övezetek, építési övezetek beépítési mutatói

- melléklet: SZ-1 jelű szabályozási terv

- melléklet: Településrendezési szerződés kötelezettségű területek

- (1) A szabályozási terv kötelező elemei csak a rendelet módosításával változtathatók.

(3) A szabályozási terv javasolt elemeitől az illeszkedési, tájképvédelmi, településképvédelmi szempontok keretein belül a rendelet módosítása nélkül el lehet térni.

- E rendelet alkalmazásában:

- Fejlesztési terület:

A település beépülés előtt álló építési övezetei a következő kialakult építési övezetek kivételével: Falusias lakóterületek, Lf1, 2, 4 Kertvárosias lakóterületek, Gf1, 2, 3 Gazdasági területek, az Ófalu Vegyes területei: Tf és If építési övezetek és a Gm3 és Tm4 építési övezetek.

- Szabályozási szélesség:

Fejlesztési területen a szabályozási terven vagy a mintakeresztszelvényen meghatározott útszélesség.

- Belterületi kötelezettség:

A szabályozási terven lehatárolt terület, melyen belül csak belterületbe vonás után lehet épületet létesíteni.

- Szintterületi mutató:

Egyes telekre vonatkozó viszonyszám, mely a telken létesített összes szintterület és a telek területének hányadosa.

- Lapostető:

olyan tető, amelynek lejtése legfeljebb 10%.

- Településrendezési szerződés kötelezettségű terület:

E rendelet 3. mellékletében meghatározott területrészek, melyek beépítése, telekalakítása a településrendezési szerződés alapján történik.

- Közhasználat előtt megnyitott magánterület:

településrendezési szerződésben rögzített szabályok szerint kialakított és üzemeltetett közlekedési, közművesítési célú vagy zöldfelületként kialakított terület.

A használók körét a településrendezési szerződés rögzíti.

- Magastetős tetőforma:

Magastetős tetőforma az a tető, melynek hajlásszöge legalább 25 fok.

- Oromfalas jellegű homlokzat:

Magastetővel lefedett épület, épületrész homlokzati fala, amely lehatárolja a padlásteret vagy a beépített tetőteret, elmetszve a tetőgerincet vagy elérve közvetlenül a tetőszerkezetet (ereszt)

- Terepmetszet:

A terepmetszet a terep esésvonala irányában van felvéve. Ábrázolja a meglévő és a tervezett szinteket és az eltérések szélső értékeit. A tárgyi telken kívül ábrázolja a szomszédos telkeket egy méter mélységig és a közterületi kapcsolatokat.

Közterület alakításra vonatkozó előírások

    - A településrendezési szerződés alapján közhasználat előtt megnyitott magánterületekre a közterületekre érvényes előírások érvényesek.

    - Közterületet érintő tervezés során helyet kell biztosítani a hulladékkezelés, szelektív hulladékgyűjtés számára.

    - Közterületet érintő építési tevékenység megkezdése előtt az Önkormányzat közterület alakítási terv készítését írhatja elő.

Az épített környezet alakítására vonatkozó előírások

- Hírközlési antenna elhelyezhető építményen belül és építményen az (1) bekezdésben jelölt területeken is.

- Napelem, síküveges napkollektor elhelyezhető

- az építési hely beépítetlen részén és a hátsó kertben a terepszinthez képest 1 méternél nem magasabban,

- tetőfelületbe integráltan,

- oromfalas jellegű magastetőn, amennyiben a napelemek zárt téglalapba és a tetőfelülettel párhuzamos síkba rendezve vannak elhelyezve egy-egy tetőfelületen,

- lapostetőn.

- Az előkertben, ahol azt az emelkedő terep indokolttá teszi, de a közterület szintjétől számítva maximum 3,0 m magasságban az építési telek közterület felőli oldalán támfal létesíthető. A támfallal egybeépített gépkocsibehajtó, garázs, gyalogos bejáró és hulladéktartály tároló létesíthető.

- Tetőkre vonatkozó előirások

- Magastető vagy magastetős tetőforma övezeti előírása esetén a beépített terület 30%-a felett kisebb hajlásszöget, lapostetőt is lehet alkalmazni.

- Lapostető övezeti előírása esetén a beépített terület 30%-a felett magastetőt is lehet alkalmazni.

- Magastető és magastetős tetőforma előirása esetén legalább egy oromfalas vagy oromfalas jellegű nyeregtetős tömeget kell létesiteni.

- Keritésekre vonatkozó előirások

- A közterület vagy magánút felé néző kerítések legfeljebb 1,8 méter magasak lehetnek, a tömör lábazat magassága legfeljebb 60 cm, a fölött az átlátást gátló szerkezetek aránya legfeljebb a felület 60 %-át teheti ki, kivéve ha az övezeti előírások másképp rendelkeznek.

- Meglévő állapot esetén a tömör kerítés megtartható.

- Mezőgazdasági területen, erdőterületen, melyen építmény nem található, csak vadhálós kerítés létesíthető a vadvédelem, állattartás céljából..

- Mezőgazdasági területen az út tengelyétől legalább 10 méter távolságra kell a keritést épiteni.

- Beépitésre szánt területen a 10 méternél keskenyebb kiszolgáló úttól legalább 6 méterre kell a keritést épiteni.

A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások

- Fejlesztési területek tereprendezése a következő szabályok szerint történhet kivéve, ha az övezeti előirások másképp rendelkeznek.

- Telektömb eredeti terepszintjének megváltoztatása a telektömb teljes területén a határoló utakhoz való illesztéssel megvalósítható.

- A határoló utak szintjét az utak, útszakaszok hossztengelyére merőlegesen kell a telekre vetíteni, mely vetített szint meghatározza a terepszint változtatás legnagyobb mértékét.

- Az eredeti terep megváltoztatása a telek, telekcsoport határoló útjának szintjéig lehetséges.

- Amennyiben a telkek rendezett terepszintje eltér egymástól, a szintkülönbséget legfeljebb 45 fokos rézsűképzéssel kell áthidalni.

- Beépítés esetében az előkertek szintjét a határoló utakhoz kell illeszteni, azokhoz képest legfeljebb 7%-os eséssel.

- Amennyiben egy telket több út határol - az előkertek kivételével - az alacsonyabban fekvő út szintjét kell alapul venni.

- Egyedi telek tereprendezése a következő szabályok szerint történhet kivéve, ha az övezeti előírások másképp rendelkeznek

- Egybefüggő támfalak, rézsűk magassága legfeljebb 1,5 méter lehet. A megszakítást növénytelepítéssel kell kialakítani.

- Gépkocsi tároló megközelítéséhez szolgáló rámpát legfeljebb 7% emelkedéssel legfeljebb az OTÉK 6. mellékletében megállapított lejtéssel csak az épület közterület felé néző homlokzata és a telek homlokvonala közötti területen lehet kialakítani, kivéve a (3) bekezdés szerinti esetet.

- Gépkocsi tároló megközelítéséhez szolgáló rámpát legalább 6 méteres oldalkert esetében az oldalkertben a szomszédos telekhatáron meglévő eredeti terepszinthez képest legfeljebb 1,5 méteres bevágással is ki lehet alakítani.

- Az út szintjétől emelkedő telken feltöltést lehet kialakítani az épület utcai homlokzatától kezdődően az épület hátsó homlokzatáig. A feltöltés szintje semely metszetében nem lehet magasabb,

  - mint a utcai telekhatáron mért szint + 3,5 m,

  - mint az épület hátsó homlokzatsíkjában lévő terepszint legalacsonyabb pontja.

  - A feltöltés legfeljebb 1 méterrel lehet magasabb, mint a szomszéd telek telekhatáron csatlakozó eredeti szintje.

  - A feltöltés akkor lehet nagyobb, mint a c) pontban jelölt méret, ha a csatlakozó telek feltöltésével együtt valósul meg a nagyobb méret.

- Az út szintjétől lejtő telken feltöltést lehet kialakítani az utcai telekhatártól kezdődően az épület hátsó homlokzatáig.

- A feltöltés szintje legfeljebb az előkertben kialakított 3%-os emelkedésű rámpa szintjét érheti el.

- A feltöltés legfeljebb 1 méterrel lehet magasabb, mint a szomszéd telek telekhatáron csatlakozó eredeti szintje.

- A feltöltés akkor lehet nagyobb, mint a b) pontban jelölt méret, ha a csatlakozó telek feltöltésével együtt valósul meg a nagyobb méret.

- Az épület utcai homlokzata és a telekhatár között - minden metszetben – a (2) bekezdésben jelölt rámpán kívül, legfeljebb az utca szintjéig lehet a terepszintet megváltoztatni.

- Zöldfelületek

(1) Az egyes ingatlanokon az övezetenként meghatározott zöldfelületeket az épületek használatbavételéig ki kell alakítani.

- A kötelezően létesítendő védőzöld sáv kialakítása és fenntartása a telektulajdonos feladata. A védőzöld sávok telepítésénél több szintű növényállományt (fák és cserjék) kell kialakítani.

- Közterületen vagy közhasználat előtt megnyitott magánterületen lévő fasor létesitését, fenntartásátkertépítészeti kiviteli, fenntartási terv alapján kell elvégezni.

- Beépítésre nem szánt területen - kivéve az erdőterületek övezetét, ha az erdészeti üzemterv mást ír elő - az új védelmi célú zöldfelületek fás szárú növényállományának létesítésénél a telepítéshez csak a tájra jellemző őshonos fa- és cserjefajok használhatók.

- Külterületen védőzöldsávokban, út menti fásításokban invazív fajok alkalmazása tilos.

- Lakóterület beépítésénél a tervezés előtt a 20 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fákról geodéziai felmérést kell készíteni.

  - 12 méternél kisebb szabályozási szélességű kiszolgáló utak mellett az építési telek - épület által el nem foglalt - legalább 1,5 méteres út menti sávjában kell fásitott zöldfelületet kialakítani.

  - Az a) pontban jelzett területre az Önkormányzat beültetési kötelezettséget irhat elő.

Környezetvédelemi előírások

- A föld védelmének előírásai

- A földmozgatással járó építési-, rendezési tevékenység (tereprendezés, alapozás, előkészítés) végzése során:

  - a kitermelt humuszt és az altalajt egymástól elkülönített területen kell tárolni újrahasznosításig,

  - a földmozgatás, majd a végleges elhelyezés során biztosítani kell a kiporzás elleni védelmet (nedvesítéssel, takarással),

  - az építési tevékenység befejeztével a deponált humuszos talaj hasznosítását helyben kell megoldani, vagy a szakhatóságok által előírt helyen és módon kell kezelni.

- Telekalakítás, úthálózat kialakítása, módosítása során az eróziós kártételek lehetőségét, a szélsőséges vízháztartási helyzet kialakulását el kell kerülni.

- A termőföld minőségének védelme érdekében a földhasznosítás során a termőhely ökológiai adottságaihoz igazodó, a termesztés technológia és talajvédelmi beavatkozások összehangolásán alapuló talajvédő gazdálkodást kell folytatni.

- A vizek védelmének előírásai:

- A település közigazgatási területén szennyvíz szikkasztása ideiglenesen is tilos. A csatornázatlan ingatlanokat a szennyvízelvezető hálózat kiépítését követő 6 hónapon belül rá kell kötni a szennyvízelvezető hálózatra, kivéve, ha azok hatóságilag engedélyezett, korszerű és szakszerű közműpótló berendezéssel rendelkeznek.

- A szennyezett felszíni vizek (csapadékvizek) csak megfelelő előtisztítás és a minőség ellenőrzése után engedhetők a befogadóba.

- Felszíni víztől, vagy ivóvíznyerőhelytől számított 100m-en belül állattartó telephez trágyatároló nem létesíthető.

- Vízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok folyamatos karbantartásáról, tisztításáról a tulajdonos vagy a kezelő köteles gondoskodni.

- A vízfolyások természetes és természetközeli állapotú partjait - a vizes élőhelyek védelme érdekében - meg kell őrizni. A vízépítési munkálatok során természetkímélő megoldásokat kell alkalmazni.

Sajátos jogintézmények

- A szabályozási terven telekcsoport újraosztási kötelezettségű területegységen kizárólag a területegység egészének újraosztásával lehet telket alakítani.

- A település területén nyúlványos telek akkor alakítható ki, ha a visszamaradó telek homlokvonala és az építési helyen mért szélessége legalább 16 méter.

- A szabályozási terven ültetési kötelezettségű és vízfelület alakítási kötelezettségű ingatlanon a kötelezettség önkormányzati hatósági döntés alapján való végrehajtása után – az egyéb előírások teljesítésével együtt - lehet épületet létesíteni.

- A településrendezési szerződés kötelezettségű területeken telekalakítás, építési tevékenység csak a településrendezési szerződés előírásai alapján végezhető.

- A településrendezési szerződés magasabb rendű jogszabályban előírt tartalmú mellékleteként telepítési tanulmánytervet kell készíteni. Ebben kell rögzíteni a beépítés további feltételeit, különösen az út és közmű kialakítások teherviselőjét.

- A szabályozási terven belterületi kötelezettséggel jelölt területen építési tevékenység kizárólag a belterületbe vonás után végezhető.

- A szabályozási vonal által érintett telken csak akkor végezhető építési tevékenység, ha a szabályozott telek kialakításra került.

Ütemezett építés esetében bármely ütemhez tartozó beépítésre nézve teljesülnie kell e rendelet előírásainak.

Ütemezett építés esetében a közbenső állapotban is befejezett képet kell az épületnek mutatnia.

Többlakásos lakóépület fő rendeltetési egységeit csak egybeépítve lehet megvalósítani, legfeljebb gépkocsi tárolóval lehet egymástól elválasztani.

Többlakásos épület rendeltetési egységeit egyszerre kell megvalósítani.

Egy épület beépített alapterülete nem lehet nagyobb, mint az övezeti előírás szerinti legkisebb telek maximális beépítettségének 150 %-a.

- Az adott telek beépíthetőségét talajmechanikai vizsgálatokkal kell igazolni:

- feltöltött területeken,

- volt és jelenlegi bányatelkek, bányagödrök területén,

- belvíz, árvíz, talajerózió által veszélyeztetett területeken,

- vízgazdálkodási övezetek és vízfolyások 50 méteres védőtávolságán belül tervezett építési tevékenység esetén,

- mélyfekvésű területen

- geotechnikai szempontból érzékeny környezetben.

- A 10 évnél régebben épült használatbavételi engedéllyel nem rendelkező épület

- ha megfelel a hatályos előírásoknak, azoknak megfelelően bővíthető, átalakítható,

- ha nem felel meg valamely hatályos előírásnak, nem bővíthető, de korszerűsíthető, átalakítható.

- A meglévő, jogszerűen épült épület

- ha megfelel a hatályos előírásoknak, azoknak megfelelően bővíthető, átalakítható,

- ha nem felel meg valamely hatályos előírásnak,

- a hatályos előírások keretén belül bővíthető, korszerűsíthető, átalakítható,

- a beépítettség legfeljebb 50%-os növelése esetén, a meglévő tetőhajlásszög és tetőfedés a bővítés tekintetében is alkalmazható, amennyiben a bővített épület megfelel a beépítési és magassági előírásoknak, az építési helynek.

- Amennyiben a meglévő beépítettség a megengedettnél nagyobb, az épületmagasság és a szintterület megengedett mértékéig az épület bővíthető.

- Amennyiben a meglévő épületmagasság a megengedettnél nagyobb, bővítés csak akkor végezhető, ha az új épületmagasság megfelel a hatályos előírásoknak.

- Amennyiben a hátsókertben van szabálytalan épület(rész), az a bővítés esetében megtartható a legnagyobb beépítettség és szintterület teljesítése mellett.

- 10 évnél régebben épült épület előkertje kialakult, szabályos állapotnak tekintendő a hatályos szabályozástól eltérő esetben is.

Közművek előírásai

- A közműellátás mértéke és módja

a) Lakóterületen, vegyes területen, gazdasági területen

aa) részleges közművesítettség szükséges, kivéve az ab) pont alatti esetet

ab) közműves szennyvízelvezetés rendelkezésre állása esetében teljes közművesítettség szükséges.

b) Egyéb, az a) pontba nem tartozó építési övezetekben

ba) hiányos közművesítettség szükséges kivéve a bb) pont alatti eseteket

bb) közműves ivóvíz szolgáltatás, közműves szennyvízelvezetés rendelkezésre állása esetében a rendelkezésre álló szolgáltatás tekintetében közüzemi vagy közcélú ellátás szükséges.

c) Házi vízellátó berendezés 500 m3 teljesítményig a jegyző engedélyével létesíthető.

d) Napelem, napkollektor bármely övezetben létesíthető.

e) Szélturbina nem létesíthető.

f) Hőszivattyú bármely övezetben létesíthető létesíthető, felszíni műtárgya csak az építési helyen belül helyezhető el

g) Rendelkezésre áll valamely közüzemi vezetékes szolgáltatás, amennyiben a

beépítendő ingatlantól 20 méteren belül a közüzemi vezeték elérhető.

h) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló jogszabály alapján a tervezett közműellátást az épület használatba vételéig kell megvalósítani.

i) A hidrogeológiai védőterületen a szennyvízvezeték kiépítéséig a szennyvízelvezetés ideiglenesen csak zárt szennyvíztározó építésével és igazolt, ellenőrzött működtetésével váltható ki.

j) Szellőzőcsövek, ventilátorok, klímaberendezések, kifújó, beszívó elemek csak az épületburokba (homlokzat, tető) integráltan helyezhetők el. Klíma kültéri egysége homlokzatra takart formában elhelyezhető, amennyiben a településképben való megmutatkozása kiküszöbölhető.

- Felhagyott, feleslegessé vált közműhálózatokat és közműlétesítményeket el kell bontani, funkciót vesztett vezeték-létesítmény nem maradhat sem terepszint felett, sem terepszint alatt.

A közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a gazdaságos és takarékos területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni. A csak távlatban várható közmű számára is a legked

vezőbb nyomvonal fektetési helyet szabadon kell hagyni, azt nem szabad beépíteni.

OTÉK:

a) teljesen közművesített, ha

aa) az energia (villamos energia, gáz vagy távhő),

ab) az ivóvíz,

ac) a szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint

ad) a közterületi csapadékvíz-elvezetés

együttesen közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik;

b) részlegesen közművesített, ha

ba) a villamos energia,

bb) az ivóvíz,

bc) a közterületi csapadékvíz-elvezetés

közüzemi vagy közcélú szolgáltatással,

bd) a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik;

- Csatornázás, felszíni vízelvezetés:

- Csatornahálózat létesítése esetén azt elválasztott rendszerben kell megvalósítani.

- Vállalkozási, gazdasági, területről a kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak meg kell felelni, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel - a megengedett szennyezettség mértékéig - elő kell tisztítani.

- Útépítés csak csapadékvíz elvezetéssel együtt megvalósítható.

- Karbantartás, illetve belvíz védekezés számára szabadon hagyandó sáv:

- az árkok partéleitől 3 m,

- a folyóvizek partéleitől  3 m.

- Villamosenergia ellátás:

- A településen új villamosenergia hálózatokat és a meglévő hálózat rekonstrukcióját kizárólag térszín alatt földkábelbe fektetve lehet megvalósítani.

- A településen törekedni kell a légvezetékes kábelhálózatok egy tartószerkezeten történő elhelyezésére.

- Távközlés:

- A település közigazgatási területén új távközlési hálózatot létesíteni illetve meglévő hálózat rekonstrukcióját megvalósítani csak föld alatti (földkábel, alépítmény), elhelyezéssel szabad, kivéve a (2) bekezdés esetét.

- Meglévő oszlopsoron új távközlési hálózat kiépíthető.

- Utakra, közlekedésre vonatkozó előírások

- A település közútjainak tervezési osztályba sorolása:

- M0 autóút: 					K.II.A

- 10. sz. főút 		külterületen: 	K.IV.A

belterületen: 	B.IV.b.B

- 11101 és 11105 jelű bekötő utak

külterületen: 	K.V.B

belterületen: 	B.IV.b.B

- Települési gyűjtőutak:	 		B.V.c.D

- Kiszolgáló utak: 				B.VI.d.B

- Az országos közúthálózat részét képező utak külterületi szakaszának az út tengelyétől mért védőtávolságai, melyen belüli építési tevékenység esetén a közútkezelő szakhatósági közreműködése szükséges:

- 10. sz. főút: 100-100m,

- 11101 és 11105 j. út: 50-50 m.

- Az M0 autóút védőtávolsága a szabályozási terven jelölt határvonal.

- Külterületi önkormányzati és magán utak, mező- és erdőgazdasági üzemi utak esetén az út tengelyétől mért 10-10 m-en belül épület nem helyezhető el.

- A magasabb rendű jogszabályban előírt elhelyezendő gépkocsik számát az önkormányzat parkolási rendeletével összhangban kell biztosítani.

- A közforgalmú parkolóhelyeket fásítottan kell kialakítani, úgy hogy 2-2 parkolóhelyenként 1 közepes lombkoronájú fát kell telepíteni.

- A Gkszf-1, -2, -4 építési övezetek telkeit meglévő vagy a szabályozási tervben jelölt feltáró útról kell megközelíteni kivéve, ha azok kizárólag a települési főutakról, lakóterületi kiszolgáló utakról érhetők el közvetlenül.

- Zsákutcák végét 8 méteres sugarú kőrt befogadni alkalmas geometriával kell kialakítani.

- A 10 méternél szélesebb utcákat fasorral kell kialakítani.

- Magánút legkisebb szélessége: 6,0m.

- Magánút kizárólag településrendezési szerződésben rögzített szabályok szerint létesíthető.

- Az építési hely szabályai

- Amennyiben a szabályozási terv nem jelöl ki építési helyet, oldalhatáros beépítés esetében a kialakult állapotot kell figyelembe venni. Nem egyértelmű helyzetben, valamint újonnan beépülő utca, esetében az északi irányhoz közelebb eső illetve a nyugati oldalhatárt kell építési határvonalnak tekinteni.

- Oldalhatáron 15 méteres telekszélesség fölött min.50 cm csurgótávolságot kell tartani.

Az elő- oldal- és hátsókert kialakítása

- A kialakult területek előkertjét és az építési vonalat a tömbben kialakult állapotnak megfelelően kell értelmezni.

- A fejlesztési területek előkertje 5 m, kivéve a 10 méternél nem szélesebb magánúttal határos előkertet és, ha az övezeti előirások másképp rendelkeznek.

- 10 méternél nem szélesebb magánút esetén az előkert három méter, melynek határa egyben építési vonal is. Az ilyen előkertben csak közmű építmények helyezhetők el.

- Az oldal- és hátsókertek kialakítására az OTÉK vonatkozó előírásai vonatkoznak minden olyan esetben, ahol e szabályzat ettől eltérő értékeket nem határoz meg.

- Amennyiben az előkertben kerités létesithető, azzal egybeépitve

legfeljebb 5 m2 bruttó alapterületű hulladéktartály tároló,

legfeljebb 5 m2 bruttó területű bejárati tető építhető,

melyek magassága a csatlakozó terepszintnél  sehol sem lehet 2,4 méternél magasabban.

Az elhelyezhető épületek száma

- Fejlesztési lakóterület telkén annyi épület létesíthető ahányszor az építési övezetben megengedett legkisebb telekterület a telek teljes területén belül maradék nélkül megvan, kivéve, ha az övezeti előírások másképp rendelkeznek.

- Kialakult lakóterület telkén annyi lakóépület létesíthető ahányszor az építési övezetben megengedett legkisebb telekterület 70%-a a telek teljes területén belül maradék nélkül megvan.

- Falusias lakóterület telkén a lakóépületeken kívül egy tároló vagy gazdasági épület is építhető.

- Nem lakóterületi telken az épületek száma nincs korlátozva.

Terepszint alatti építés

  - Terepszint alatti építmény minden építési övezetben elhelyezhető a telek területének legfeljebb 15 %-án. A 15%-on belül kell az építmény valamennyi épületszerkezetének lennie.

  - Terepszint alatti építmény minden övezetben elhelyezhető a telek területének legfeljebb 10 %-án. A 10%-on belül kell az építmény valamennyi épületszerkezetének lennie.

  - Terepszint alatti építmény a szomszédos építési telek határától mért legalább egy méteres távolságban, oldalhatáros beépítési mód esetében két méteres távolságban helyezhető el.

  - A helyiséget tartalmazó terepszint alatti építmény (pl. gépkocsi tároló, pince) az összes szintterületbe bele számít.

  - Támfalgarázs tetejét zöldtetőként kell kialakítani.

OTÉK: terepszint alatti építmény:

olyan, szerkezetileg önálló építmény, amely földdel fedve is – a bejárat felőli oldal kivételével – legfeljebb 1,00 m-rel emelkedik ki a környező (szomszédos) és a csatlakozó terepszintből, legfeljebb bejárati vagy tereplejtő felőli homlokzatfelülete van, és legfeljebb a tereplejtő felőli és az olyan oldalhomlokzati felületrésze kerül a terepszint fölé, amelyhez a terepbevágásban közvetlenül kerti szabadlépcső vagy lejtő csatlakozik.

Azaz nem a pinceszint.

Elhelyezhető rendeltetések

  - Amennyiben övezeti előírás nem rendelkezik róla, az övezetben vagy építési övezetben az OTÉK szerinti rendeltetések helyezhetők el a (2) bekezdés kivételével.

  - Kertvárosias lakóterületen csak lakórendeltetés és a lakófunkcióhoz szükséges tárolási rendeltetés létesíthető.

Épületmagasság

- Templomtorony építése esetén a legnagyobb épületmagasság annyival megnövelhető, amennyivel a templomtorony nélkül számított épületmagasságnál a templomtoronnyal együtt számított épületmagasság nagyobb.

- A beépítettségbe számító építmény homlokzatának bármely pontján mért homlokzatmagassága nem lehet 3 méternél kevesebb.

- Üvegkorlát az épületmagasság számítás során figyelmen kivül hagyható

Az épület mellett kialakított feltöltés esetében az épületmagasság legnagyobb mértékét a feltöltés – homlokzatsíkban mért - átlagos magasságával csökkenteni kell.

Záró rendelkezések

37. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet szabályait a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet - Az övezetek, építési övezetek beépítési mutatói

|  | Az övezet, építési övezet OTÉK szerinti neve | Jel | Az övezet, építési övezet helyi jellege | Kialakítható telek legkisebb területe (m2) | Beépítési mód | A beépítettség leg-nagyobb mértéke (%) | Az épületmagasság legnagyobb mértéke (m) | A zöldfelület legkisebb mértéke (%) | Rendeltetési mód korlátjai (az épületek száma a 33. §-ban meghatározva) | A szintterületi mutató legnagyobb mértéke (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Falusias lakóterület | F- | falusias lakó | 720 | o,z | 30 | 4,5 | 50 | 2 lakás / lakóépület | 50 |
|  | Kertvárosias lakóterület | L- | általános kertvárosi | 720 | o,sz | 25+52 | 5,5 | 50 | 2 lakás / lakóépület | 50 |
|  | Kertvárosias lakóterület | LV- | villás kertvárosi | 1500 | sz | 20 | 5,5 | 70 | 1 lakás / lakóépület1 | 25 |
|  | Kertvárosias lakóterület | LT- | társasházas kertvárosi | 1500 | sz | 30 | 7,5 | 50 | 1 épület + gk. tárolók | 75 |
|  | Vegyes településközponti terület | T- | településközponti | 720 | z | 50 | 6,5 | 30 | lakás is építhető | 100 |
|  | Vegyes intézmény terület | I- | intézmény | 1500 | sz | 35 | 9,5 | 50 | legfeljebb a tulajdonos, a használó lakása építhető | 100 |
|  | Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület | G- | kistelkes gazdasági | 1000 | sz | 30 | 7,5 | 30 |  | 100 |
|  | Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület | G- | nagytelkes gazdasági | 5000 | sz | 35 | 9,0 | 30 |  | 100 |
|  | Különleges sport | KS- | sport | 5000 | sz | 20 | 10,0 | 30 |  | 40 |
|  | Különleges temető | KT- | temető | 5000 | sz | 10 | 7,5 | 30 |  | 10 |
|  | Különleges idegenforgalom | KI- | tanyasi turizmus | 3000 | sz | 30 | 6,5 | 50 |  | 40 |
|  | Zöldterület | Z- | közpark, közkert | - | sz | 5 | 3,0 | - |  | - |
|  | Mezőgazdasági terület - szőlő | Msz | szőlőgazdálkodás | 3000 | - | 0 | - | - | 30 m2-es pince/3000m2 | - |
|  | Mezőgazdasági terület - általános | Má- | mezőgazdálkodás | 6000 | - | 0 | - | - |  | - |
|  | Mezőgazdasági terület - kertes | Mk- | kertművelés | 720 | sz | 34 | 3,0 | - |  | 5 |
|  | Erdő - védelmi | Ev | erdő | kialakult | - | 0 | - | - |  | - |
|  | Erdő - közjóléti | Ek | erdő | kialakult | sz | 3 | 5,53 | - |  | - |

1 legalább 32 méteres telek homlokvonal esetén 2 épület

2 az 5% többlet beépítettség csak gépkocsi tároló céljára vehető igénybe

3 kilátó esetében nincs korlátozás

4 legfeljebb 30m2 beépített alapterületű épület